## Slide 1: 高阶实验-高阶lab2
本课程是“北邮-华为智能基座联合课程”，其目的是介绍华为的鲲鹏处理器（基于ARM v8架构）和openEuler操作系统等。
  到目前为止，大家已初步了解C程序与x86-64机器指令间的映射关系，lab2实验就是让同学们从可执行程序入手，采用逆向工程的手段分析机器指令，推断出程序的功能。
  本学期，我们将增加鲲鹏处理器的内容，同时开设高阶lab2实验，与lab2不同的是可执行程序是在鲲鹏处理器上运行的，换句话说你需要熟悉ARM AArch64的指令才能完成。
  通常情况下，如果熟悉了一种处理器的指令后，再学习其他处理器的指令会非常快。现在我们希望对ARM处理器有兴趣、有探索精神、有好奇心、或自学能力强的同学踊跃报名参加高阶lab2实验。

## Slide 2: 高阶实验-高阶lab2
我们提供：
  1、相关的资料和文档
  2、华为鲲鹏计算平台的账号
  3、完成实验后，自动记分牌的分数与普通lab2得的分数等值，但作为鼓励，在“计算机系统基础”课平时成绩+5分（暂定标准）
  注：1.你可以只完成高阶lab2实验，也可以先完成lab2，再尝试完成高阶lab2实验，计入最好成绩。
  注：2.lab2为期2周；高阶lab2为期3周
稍后助教会发出报名的电子文档。

## Slide 3: ARM汇编相关知识-实验二
版本：V1.0

## Slide 4
鉴于目前的国际大环境，以及出于国家信息安全方面的考虑，中国必须建立独立自主的计算机产业，具有完全自主知识产权的处理器及其汇编语言将会非常重要。ARM灵活的授权模式为我国自主研发处理器提供了条件。
如今ARM处理器在嵌入式领域如：工业控制、智能家电、智能仪器仪表、机电控制和消费电子领域如：各种移动设备、手机、平板以及高性能服务器领域的应用越来越广泛，市场的需求带动了技术人才的需求，在未来5年中，嵌入式领域将有超过120万的人才缺口，社会急需嵌入式系统相关专业的人才。
ARM汇编的操作跟硬件密切相关，很多硬件设施的嵌入式编程使用的都是汇编语言，因为汇编语言代码简短，占用内存少，执行速度快，是高效的程序设计语言。现在的数码产品中使用的芯片、主板都包含了嵌入式程序，在这些程序中，汇编语言的使用是相当重要的。除此之外，学习汇编语言还能够进行软件性能优化、跨平台程序移植、设计通用/专用微处理器体系结构…

## Slide 5
使用汇编语言时，能够更深入地理解计算机的运行过程和原理，能够对计算机硬件和应用程序之间的联系和交互有非常清晰的认识。是最能够锻炼编程者编程思维逻辑的，学习汇编能帮助形成一个软、硬兼备的编程知识体系。
精通汇编的程序员，最终将脱离软件开发，成为电子工程师，负责开发设计电路及软件控制，在一些工业公司，核心电子工程师的待遇会是程序员的十倍以上。

## Slide 6
学完本课程后，您将能够：
  了解基于ARMv8架构的处理器/鲲鹏920的体系结构；
    了解ARM寄存器
    ARM汇编寻址方式
    ARM汇编指令集特色
    鲲鹏流水线技术
  掌握GNU ARM汇编语法；
  编写基本的ARMv8汇编代码并加以调试；
  了解ARM的伪指令；
  了解ARM汇编语言的程序结构；

## Slide 7
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 8: 基于ARMv8架构的处理器体系结构
ARMv8-A的执行状态：
  AArch32执行状态
  支持A32和T32两种指令集，提供13个32位通用寄存器和一个32位程序计数器PC、堆栈指针SP及链接寄存器LR，提供了32个64位寄存器用于增强SIMD向量和标量浮点运算，在AArch32执行状态下，ARM同样定义了一组处理状态PSTATE参数用于保存处理单元的状态。
  AArch64执行状态
  支持单一的A64指令集，定义了全新的ARMv8异常模型，AArch64执行状态的通用寄存器的数量增加到31个，同时提供了32个128位寄存器支持SIMD向量和标量浮点操作，提供一个64位程序计数器PC、若干堆栈指针SP寄存器和若干异常链接寄存器ELR，定义了一组处理状态PSTATE（Process state）参数，用于保存处理单元的状态。

## Slide 9: 基于ARMv8架构的处理器体系结构
ARMv8-A的执行状态：
Execution State | Note
AArch32 | 提供13个32bit通用寄存器R0-R12，一个32bit PC指针 (R15)、堆栈指针SP (R13)、链接寄存器LR (R14)
 | 提供一个32bit异常链接寄存器ELR, 用于Hyp mode下的异常返回
 | 提供32个64bit SIMD向量和标量floating-point支持
 | 提供两个指令集A32（32bit）、T32（16/32bit）
 | 兼容ARMv7的异常模型
 | 协处理器只支持CP10\CP11\CP14\CP15
AArch64 | 提供31个64bit通用寄存器X0-X30（W0-W30），其中X30是程序链接寄存器LR
 | 提供一个64bit PC指针、堆栈指针SPx 、异常链接寄存器ELRx
 | 提供32个128bit SIMD向量和标量floating-point支持
 | 定义ARMv8异常等级ELx（x<4）,x越大等级越高，权限越大
 | 定义一组PE state寄存器PSTATE（NZCV/DAIF/CurrentEL/SPSel等），用于保存PE当前的状态信息
 | 没有协处理器概念

## Slide 10: 基于ARMv8架构的处理器体系结构
ARMv8-A支持的数据类型：
  四字（Quadword）： 128位
  双字节（DoubleWord）：64位
  字（Word）：在ARM体系结构中，字的长度为32位
  半字（Half-Word）：在ARM体系结构中，半字的长度为16位
  字节（Byte）：在ARM体系结构中，字节的长度为8位
三种浮点数据类型
  半精度（Half-precision）浮点数据
  单精度（Single-precision）浮点数据
  双精度（Double-precision）浮点数据
  两种类型的向量数据处理
    其一是增强SIMD（Advanced SIMD），也就是Neon
    其二是可伸缩向量扩展（Scalable Vector Extension，SVE）。

## Slide 11: 基于ARMv8架构的处理器体系结构
ARMv8-A支持的指令集：
  在AArch64执行状态下，ARMv8-A架构处理器只能使用A64指令集，该指令集的所有指令均为32位等长指令字。
  在AArch32执行状态下，可以使用两种指令集：A32指令集对应ARMv7架构及其之前的ARM指令集，为32位等长指令字结构；T32指令集则对应ARMv7架构及其之前的Thumb/Thumb-2指令集，使用16位和32位可变长指令字结构。

## Slide 12: 基于ARMv8架构的处理器体系结构
AArch64重要寄存器：
寄存器类型 | Bit | 描述
X0-X30 | 64bit | 通用寄存器，如果有需要可以当做32bit使用：WO-W30
LR (X30) | 64bit | 通常称X30为程序链接寄存器，保存跳转返回信息地址
SP_ELx | 64bit | 若PSTATE.M[0] ==1，则每个ELx选择SP_ELx，否则选择同一个SP_EL0
ELR_ELx | 64bit | 异常链接寄存器，保存异常进入ELx的异常地址（x={0,1,2,3}）
PC | 64bit | 程序计数器，俗称PC指针，总是指向即将要执行的下一条指令
SPSR_ELx | 32bit | 寄存器，保存进入ELx的PSTATE状态信息
NZCV | 32bit | 允许访问的符号标志位
DIAF | 32bit | 中断使能位：D-Debug，I-IRQ，A-SError，F-FIQ ，逻辑0允许
CurrentEL | 32bit | 记录当前处于哪个Exception level
SPSel | 32bit | 记录当前使用SP_EL0还是SP_ELx，x= {1,2,3}
HCR_EL2 | 32bit | HCR_EL2.{TEG,AMO,IMO,FMO,RW}控制EL0/EL1的异常路由 逻辑1允许
SCR_EL3 | 32bit | SCR_EL3.{EA,IRQ,FIQ,RW}控制EL0/EL1/EL2的异常路由 逻辑1允许
ESR_ELx | 32bit | 保存异常进入ELx时的异常综合信息，包含异常类型EC等.
VBAR_ELx | 64bit | 保存任意异常进入ELx的跳转向量基地址 x={0,1,2,3}
PSTATE |  | 不是一个寄存器，是保存当前PE状态的一组寄存器统称，其中可访问寄存器有：PSTATE.{NZCV,DAIF,CurrentEL,SPSel},属于ARMv8新增内容,64bit下代替CPSR

## Slide 13
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 14: 基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM V8.0架构，支持EL0~EL3， 支持Trust-Zone, AArch64 only
兼容ARM V8.1
  支持Atomic指令
  支持PSTATE.PAN
  支持Virtualization Host Extension
兼容ARM V8.2
  支持半精度浮点指令
  支持Dot Product指令
  支持RAS Extension
  支持Statistical Profiling Extension
支持ARM V8.3部分指令：
  支持SIMD complex number
  支持JavaScript conversion instruction
支持ARM V8.4 Memory Partitioning and Monitoring Extension (MPAM)
支持ARM V8.5 Restrictions on the effects of speculation
  Support Mitigation for 变种1/2/3/3a/4
鲲鹏处理器架构特性

## Slide 15
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 16: ARM寻址方式(1)
寻址就是找到存储数据或指令的地址，寻址方式的方便与快捷是衡量CPU性能的一个重要方面，ARM处理器共有八种寻址方式：
  立即数寻址
  寄存器寻址
  寄存器间接寻址
  基址寻址
  多寄存器寻址
  堆栈寻址
  相对寻址
  寄存器移位寻址

## Slide 17: ARM寻址方式(2)
立即数寻址：
  立即数寻址指令中的地址码就是操作数本身，可以立即使用的操作数。其中，#0xFF000和#64都是立即数。如操作数是常量，用#表示常量；0x或&表示16进制数，否则表示十进制数。
  例如：
  MOV R0,#0xFF000
  @指令省略了第1个操作数寄存器。将立即数0xFF000(第2操作数)装入R0寄存器
  SUB R0,R0,#64
  @R0减64，结果放入R0

## Slide 18: ARM寻址方式(3)
  寄存器寻址：
  操作数的值在寄存器中，指令执行时直接取出寄存器值来操作，寄存器寻址是根据寄存器编码获取寄存器内存储的操作数
  例如：
  MOV R1,R2
  @将R2的值存入R1 在第1个操作数寄存器的位置存放R2编码
  SUB R0,R1,R2
  @将R1的值减去R2的值，结果保存到R0在第2操作数位置，存放的是寄存器R2的编码

## Slide 19: ARM寻址方式(4)
寄存器间接寻址：
  操作数从寄存器所指向的内存中取出，寄存地存储的是内存地址
  例如：
  LDR R1,[R2]
  @将R2指向的存储单元的数据读出，保存在R1中 R2相当于指针变量
  STR R1,[R2]
  @将R1的值写入到R2所指向的内存
  SWP R1,R1,[R2]
  @将寄存器R1的值和R2指定的存储单元的内容交换
  [R2]表示寄存器所指向的内存
  LDR 指令用于读取内存数据
  STR 指令用于写入内存数据

## Slide 20: ARM寻址方式(5)
基址变址寻址：
  基址寄存器的内容与指令中的偏移量相加，得到有效操作数的地址，然后访问该地址空间，基址变址寻址分为三种：
    前索引，例如：
  LDR R0, [R1,#4] @R1存的地址+4，访问新地址里面的值，放到R0；
    自动索引，例如：
  LDR R0, [R1,#4]！ @在前索引的基础上，新地址回写进R1；(注：!表示回写地址)
    后索引，例如：
  LDR R0, [R1],#4 @R1存的地址的内容写进R0，R1存的地址+4再写进R1；

## Slide 21: ARM寻址方式(6)
多寄存器寻址：
  一条指令完成多个寄存器的传送，最多16个寄存器，也称为块拷贝寻址
  例如：
  LDMIA R1!,{R2-R7,R12}
  @将R1指向的存储单元中的数据读写到R2～R7、R12中，然后R1自加1
  STMIA R1!,{R2-R7,R12}
  @将寄存器R2～R7、R12的值保存到R1指向的存储单元中，然后R1自加1
  注：基址寄存器不允许为R15，寄存器列表可以为R0～R15 的任意组合。这里R1没有写成[R1]!，是因为这个位不是操作数位，而是寄存器位
  LDMIA 和 STMIA 是块拷贝指令, LDMIA是从R1所指向的内存中读数据，STMIA是向R1所指向的内存写入数据
  执行这类指令要考虑如下几个问题：
    基址寄存器指向原始地址有没有放一个有效值
    寄存器列表哪个寄存器被最先传送
    存储器地址增长方向
    指令执行完成后，基址寄存器有没有指向一个有效值

## Slide 22: ARM寻址方式(7)
寄存器堆栈寻址：
  是按特定顺序存取存储区，按后进先出原则，使用专门的寄存器SP（堆栈指针)指向一块存储区
  例如：
  LDMIA SP!,{R2-R7,R12}
  @将栈内的数据，读写到R2～R7、R12中，然后下一个地址成为栈顶
  STMIA SP!,{R2-R7,R12}
  @将寄存器R2～R7、R12的值保存到SP指向的栈中，SP指向的是栈顶

## Slide 23: ARM寻址方式(8)
  相对寻址：
    即读取指令本身在内存中的地址。是相对于PC内指令地址偏移后的地址。由程序计数器PC提供基准地址，指令中的地址码字段作为偏移量，两者相加后得到的地址即为操作数的有效地址
    例如：
    BL ROUTE1 @调用到 ROUTE1 子程序
    BEQ LOOP @条件跳转到 LOOP 标号处
    …
    LOOP MOV R2,#2
    …
    ROUTE1
    …

## Slide 24
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 25: ARM指令集
GNU ARM汇编语言语法格式：
  [<label>:][<instruction or directive or pseudo-instruction>} @comment
  instruction伪指令
  directive伪操作
  pseudo-instruction伪指令
  <label>: 为标号, GNU ARM汇编中，任何以冒号结尾的标识符都被认为是一个标号，而不一定非要在一行的开始
  comment为语句的注释
  注意：
    ARM指令，伪指令，伪操作，寄存器名可以全部为大写字母，也可全部为小写字母，但不可大小写混用。
    如果语句太长，可以将一条语句分几行来书写，在行末用“\”表示换行 (即下一行与本行为同一语句)，“\”后不能有任何字符，包含空格和制表符 (Tab)。

## Slide 26: ARM指令集
GNU ARM汇编语言语法格式：
  局部变量定义的语法格式：N{routname}
    N：为0~99之间的数字。
    routname：当前局部范围的名称（为符号），通常为该变量作用范围的名称 (用ROUT伪操作定义的)
  局部变量引用的语法格式：%{F|B}{A|T}N{routname}
    %：表示引用操作
    N：为局部变量的数字号
    routname：为当前作用范围的名称（用ROUT伪操作定义的）
    F：指示编译器只向前搜索
    B：指示编译器只向后搜索
    A：指示编译器搜索宏的所有嵌套层次
    T：指示编译器搜索宏的当前层次

## Slide 27: ARM指令集
GNU ARM汇编语言语法格式：
  GNU ARM汇编特殊字符和语法
    代码行中的注释符号: ‘@’
    整行注释符号: ‘#’
    语句分离符号: ‘;’
    立即数前缀: ‘#’ 或 ‘$’

## Slide 28: ARM指令集
指令分类：
指令类型 | 说明
跳转指令 | 条件跳转、无条件跳转 (#imm、register)指令
异常产生指令 | 系统调用类指令 (SVC、HVC、SMC)
系统寄存器指令 | 读写系统寄存器，如 ：MRS、MSR指令 可操作PSTATE的位段寄存器
数据处理指令 | 包括各种算数运算、逻辑运算、位操作、移位 (shift) 指令
load/store内存访问指令 | load/store {批量寄存器、单个寄存器、一对寄存器、非-暂存、非特权、独占}以及load-Acquire、store-Release指令 (A64没有LDM/STM指令)
协处理指令 | A64没有协处理器指令

## Slide 29: ARM指令集
A64指令特点：
A64指令编码宽度固定32bit
31个（X0-X30）个64bit通用用途寄存器（用作32bit时是W0-W30），寄存器名使用5bit编码
PC指针不能作为数据处理指或load指令的目的寄存器，X30通常用作LR
移除了批量加载寄存器指令 LDM/STM, PUSH/POP, 使用STP/LDP 一对加载寄存器指令代替
增加支持未对齐的load/store指令立即数偏移寻址，提供非-暂存LDNP/STNP指令，不需要hold数据到cache中
没有提供访问CPSR的单一寄存器，但是提供访问PSTATE的状态域寄存器
相比A32少了很多条件执行指令，只有条件跳转和少数数据处理这类指令才有条件执行.
支持48bit虚拟寻址空间
大部分A64指令都有32/64位两种形式
A64没有协处理器的概念

## Slide 30: ARM指令集
跳转指令：
  条件跳转
指令 | 说明
B.cond | cond为真跳转
CBNZ | CBNZ X1，label //如果X1!= 0则跳转到label
CBZ | CBZ X1，label //如果X1== 0则跳转到label
TBNZ | TBNZ X1，#3 label //若X1[3]!=0,则跳转到label
TBZ | TBZ X1，#3 label //若X1[3]==0,则跳转到label

## Slide 31: ARM指令集
跳转指令：
  绝对跳转
指令 | 说明
B | 绝对跳转
BL | 绝对跳转 #imm，返回地址保存到LR（X30）
BLR | 绝对跳转reg，返回地址保存到LR（X30）
BR | 跳转到reg内容地址,
RET | 子程序返回指令，返回地址默认保存在LR（X30）
例如：
BL func @调用子程序func
…
func
…
MOV R15,R14 @子程序返回

## Slide 32: ARM指令集
异常产生和返回指令：
指令 | 说明
SVC | SVC系统调用，目标异常等级为EL1
HVC | HVC系统调用，目标异常等级为EL2
SMC | SMC系统调用，目标异常等级为EL3
ERET | 异常返回，使用当前的SPSR_ELx和ELR_ELx

## Slide 33: ARM指令集
系统寄存器指令：
指令 | 说明
MRS | R <- S: 通用寄存器 <= 系统寄存器
MSR | S <- R: 系统寄存器 <= 通用寄存器
例如：
MRS R0,CPSR @状态寄存器CPSR的值存入寄存器R0中
MSR CPSR_f,R0 @用R0的值修改CPSR的条件标志域
MSR CPSR_fsxc,#5 @CPSR的值修改为5

## Slide 34: ARM指令集
数据处理指令：
数据处理指令类型 |  |  |  |  | 
算数运算 | 逻辑运算 | 数据传输 | 地址生成 | 位段移动 | 移位运算
ADDS | ANDS | MOV | ADRP | BFM | ASR
SUBS | EOR | MOVZ | ADR | SBFM | LSL
CMP | ORR | MOVK |  | UBFM | LSR
SBC | MOVI |  |  | BFI | ROR
RSB | TST |  |  | BFXIL | 
RSC |  |  |  | SBFIZ | 
CMN |  |  |  | SBFX | 
MADD |  |  |  | UBFIZ | 
MSUB |  |  |  |  | 
MUL |  |  |  |  | 
SMADDL |  |  |  |  | 
SDIV |  |  |  |  | 
UDIV |  |  |  |  | 

## Slide 35: ARM指令集
算术运算指令：
指令 | 说明
ADDS | 加法指令，若S存在，则更新条件位flag
ADCS | 带进位的加法，若S存在，则更新条件位flag
SUBS | 减法指令，若S存在，则更新条件位flag
SBC | 将操作数 1 减去操作数 2，再减去 标志位C的取反值 ，结果送到目的寄存器Xt/Wt
RSB | 逆向减法，操作数 2 –操作数 1，结果 Rd
RSC | 带借位的逆向减法指令，将操作数 2 减去操作数 1，再减去 标志位C的取反值 ，结果送目标寄存器Xt/Wt
CMP | 比较相等指令
CMN | 比较不等指令
NEG | 取负数运算，NEG X1，X2 // X1 = X2按位取反+1（负数=正数补码+1）
MADD | 乘加运算
MSUB | 乘减运算
MUL | 乘法运算
SMADDL | 有符号乘加运算
SDIV | 有符号除法运算
UDIV | 无符号除法运算

## Slide 36: ARM指令集
算术运算指令：
例如：
ADD 加法指令
ADD R0,R1,＃5 @R0=R1+5
ADD R0,R1,R2 @R0=R1+R2
ADD R0,R1,R2,LSL＃5 @R0=R1+R2左移5位
SUB 减法指令
SUB R0,R1,R2 @R0=R1-R2
SUB R0,R1,R2,LSL＃5 @R0=R1-R2左移5位

## Slide 37: ARM指令集
逻辑运算指令：
指令 | 说明
ANDS | 按位与运算，如果S存在，则更新条件位标记
EOR | 按位异或运算
ORR | 按位或运算
TST | 例如：TST W0, #0X40 //指令用来测试W0[3]是否为1,相当于：ANDS WZR,W0，#0X40

## Slide 38: ARM指令集
逻辑运算指令：
例如：
AND逻辑与指令
AND R0,R0,＃5 @保持R0的第0位和第2位，其余位清0
ORR逻辑或指令
ORR R0,R0,＃5 @R0的第0位和第2位设置为1，其余位不变
EOR逻辑异或指令
EOR R0,R0,＃5 @R0的第0位和第2位取反，其余位不变

## Slide 39: ARM指令集
数据传输指令：
指令 | 说明
MOV | 赋值运算指令
MOVZ | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd
MOVN | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd，再取反
MOVK | 赋值#uimm16到目标寄存器Xd，保存其它bit不变

## Slide 40: ARM指令集
数据传输指令：
例如：
MOV 数据传送指令
MOV R0,#0xFF000 @立即寻址，将立即数0xFF000(第2操作数)装入R0寄存器
MOV R1,R2 @寄存器寻址，将R2的值存入R1
MOV R0,R2,LSL #3 @移位寻址，R2的值左移3位，结果放入R0
MVN 数据取反传送指令
MVN R0,＃0 ;R0=-1

## Slide 41: ARM指令集
地址生成指令：
指令 | 说明
ADRP | base = PC[11:0]=ZERO(12); Xd = base + label;
ADR | Xd = PC + label

## Slide 42: ARM指令集
位段移动指令：
指令 | 说明
BFM | BFM Wd, Wn, #r, #s if s>=r then Wd<s-r:0> = Wn<s:r>, else Wd<32+s-r,32-r> = Wn<s:0>.
SBFM | 
UBFM | 
BFI | 
BFXIL | 
SBFIZ | 
SBFX | 
UBFX | 
UBFZ | 

## Slide 43: ARM指令集
移位运算指令：
指令 | 说明
ASR | 算术右移 >> （结果带符号）
LSL | 逻辑左移 <<
LSR | 逻辑右移 >>
ROR | 循环右移：头尾相连
SXTB | 字节、半字、字符号/0扩展移位运算 关于SXTB #imm和UXTB #imm 的用法可以使用以下图解描述：
SXTH | 
SXTW | 
UXTB | 
UXTH | 

## Slide 44: ARM指令集
Load/Store指令：
Load/Store指令 |  |  |  |  |  |  | 
对齐偏移 | 非对齐偏移 | PC-相对寻址 | 访问一对 | 非暂存 | 非特权 | 独占 | Acquire Release
LDR | LDUR | LDR | LDP | LDNP | LDTR | LDXR | LDAR
LDRB | LDURB | LDRSW | LDRSW | STNP | LDTRB | LDXRB | LDARB
LDRSB | LDURSB |  | STP |  | LDTRSB | LDXRH | LDARH
LDRH | LDURH |  |  |  | LDTRH | LDXP | STLR
LDRSH | LDURSH |  |  |  | LDTRSH | STXR | STLRB
LDRSW | LDURSW |  |  |  | LDTRSW | STXRB | STLRH
STR | STUR |  |  |  | STTR | STXRH | LDAXR
STRB | STURB |  |  |  | STTRB | STXP | LDAXRB
STRH | STURH |  |  |  | STTRH |  | LDAXRH
 |  |  |  |  |  |  | LDAXP
 |  |  |  |  |  |  | STLXR
 |  |  |  |  |  |  | STLXRB
 |  |  |  |  |  |  | STLXRH
 |  |  |  |  |  |  | STLXP

## Slide 45: ARM指令集 – SIMD指令简介
SIMD (Single Instruction Multiple Data)，单指令多数据流，能够复制多个操作数，并把它们打包在大型寄存器的一组指令集
SIMD可以以同步的方式，在同一时间内执行同一条指令
以加法指令为例：SIMD型的CPU中，指令译码后几个执行部件同时访问内存，一次性获得所有操作数进行运算
这个特点使SIMD非常适合于多媒体应用等数据密集型运算

## Slide 46
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 47: ARM伪指令(1)
伪指令是编译器支持的指令，不是硬件芯片支持的指令。
  编译器在编译时，会把伪指令转化对应的芯片支持的指令。伪指令集包括：伪操作和伪指令
  伪操作：
    数据定义（Data Definition）伪操作
    汇编控制伪操作
    杂项伪操作
  伪指令
    ADR伪指令
    ADRL伪指令
    LDR伪指令

## Slide 48: ARM伪指令(2)
数据定义（Data Definition）伪操作
  .byte 单字节定义 .byte 0x12,’a’,23
  .short 定义2字节数据 .short 0x1234,65535
  .long /.word 定义4字节数据 .word 0x12345678
  .quad 定义8字节 .quad 0x1234567812345678
  .float 定义浮点数 .float 0f3.2
  .string/.asciz/.ascii 定义字符串 .ascii “abcd\0”,

## Slide 49: ARM伪指令(3)
汇编控制伪操作
  .if .else .endif ---- 类似c语言里的条件编译，汇编控制伪操作用于控制汇编程序的执行流程 .if、.else、.endif伪操作能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。当.if后面的逻辑表达式为真，则执行.if后的指令序列，否则执行.else后的指令序列；.if、.else、.endif伪指令可以嵌套使用。
  .macro，.endm --- 类似c语言里的宏函数 .macro伪操作可以将一段代码定义为一个整体，称为宏指令。然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码。其中，$标号在宏指令被展开时，标号会被替换为用户定义的符号。宏操作可以使用一个或多个参数，当宏操作被展开时，这些参数被相应的值替换。

## Slide 50: ARM伪指令(4)
MACRO 、 MEND 示例
例如：
MACRO @宏定义
CALL $Function,$dat1,$dat2 @宏名称为CALL,带3 个参数
IMPORT $Function @声明外部子程序 宏开始
MOV R0,$dat1 @设置子程序参数,R0=$dat1
MOV R1,$dat2
BL $Function @调用子程序 宏最后一句
MEND @宏定义结束
CALL FADD1,#3,#2 @宏调用，后面是三个参数

## Slide 51: ARM伪指令(5)
杂项伪操作
  .arm .arm 定义一下代码使用ARM指令集编译
  .thumb .thumb 定义一下代码使用Thumb指令集编译
  .section .section expr 定义一个段。expr可以使.text .data. .bss
  .text .text {subsection} 将定义符开始的代码编译到代码段
  .data .data {subsection} 将定义符开始的代码编译到数据段,初始化数据段
  .bss .bss {subsection} 将变量存放到.bss段,未初始化数据段

## Slide 52: ARM伪指令(6)
ADR伪指令
  ADR伪指令为小范围地址读取伪指令，使用的相对偏移
  范围：当地址值是字节对齐 (8位) 时，取值范围为-255～255，当地址值是字对齐 (32位) 时，取值范围为-1020～1020。
  语法格式:
  ADR{cond} register,label
  ADR R0, lable

## Slide 53: ARM伪指令(7)
ADRL伪指令
  ADRL伪指令为中等范围地址读取伪指令。使用相对偏移
  范围：当地址值是字节对齐时，取值范围为-64～64KB；当地址值是字对齐时，取值范围为-256～256KB
  语法格式：
  ADRL{cond} register,label
  ADRL R0，lable

## Slide 54: ARM伪指令(8)
LDR伪指令
  LDR伪指令装载一个32位的常数和一个地址到寄存器
  语法格式：
  LDR{cond} register,=[expr|label-expr]
  LDR R0，=0XFFFF0000

## Slide 55
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 56: 汇编语言程序结构(1)
顺序结构
分支结构
  双分支结构
  多分支结构
循环结构
子程序

## Slide 57: 汇编语言程序结构(2)
顺序结构
  顺序结构程序是最简单的也是最基本的一种程序结构形式。这种结构的程序有程序的开头顺序的执行直到程序结束为止，执行过程中没有任何分支。

## Slide 58: 汇编语言程序结构(3)
分支结构
  可以事先把各种可能出现的情况和处理的方法写在程序里，然后由计算机自动做出判断，并跳转或调用相应的程序处理。特点是：其运行方向是向前的，再确定的条件下，只能执行多个分支中的一个分支。
  分支结构的分类：
  双分支结构
  多分支结构

## Slide 59: 汇编语言程序结构(6)
条件跳转示例
AREA Example,CODE,READONLY @声明代码段Example
ENTRY @程序入口
Start
MOV R0,#2 @将R0赋初值2
MOV R1,#5 @将R1赋初值5
ADD R5,R0,R1 @将R0和R1内的值相加并存入R5
CMP R5,#10
BEQ DOEQUAL @若R5为10，则跳转到DOEQUAL标签处
WAIT
CMP R0,R1
ADDHI R2,R0,#10 @若R0 >R1 则R2=R0+10
ADDLS R2,R1,#5 @若R1<=R2 则R2=R1+5
DOEQUAL
ANDS R1,R1,#0x80 @R1=R1& 0x80,并设置相应标志位
BNE WAIT @若R1 的d7位为1则跳转到WAIT标签
OVER
END

## Slide 60: 汇编语言程序结构(4)
循环结构
  需要多次重复执行相同的或相似的功能时可以使用循环结构。
  循环程序结构：
  初始化部分：设置循环执行的初始化状态。
  循环体部分：需要多次重复执行的部分。
  循环控制部分：用于控制循环体的执行的次数。循环体每次执行后，应该修改循环条件，是循环能够在适当的时候终止执行。
  循环控制方法
  计数控制法
  条件控制法
  混合控制法

## Slide 61: 汇编语言程序结构(4)
循环结构示例
AREA Example,CODE,READONLY @声明代码段Example
ENTRY @程序入口
Start
MOV R1,#0 @将R1赋初值0
LOOP
ADD R1,R1,#1
CMP R1,#10
BCC LOOP @R1小于10则执行跳转到LOOP处执行循环，即R1从0到10后退出循环
END

## Slide 62: 汇编语言程序结构(5)
子程序
  主程序：往往要调用子程序或处理中断, 暂停主程序，执行子程序或中断服务程序。
  子程序：子程序又称为过程。在一个实际程序中，有些操作要执行多次，把要重复执行（subroutine）操作编为子程序。也常把一些常用的操作标准化、通用化成子程序。
  子程序结构是模块化程序设计的基础，调用子程序时需保留内容。

## Slide 63
基于ARMv8架构的处理器体系结构
基于ARMv8架构的鲲鹏处理器
ARM寻址方式
ARM指令集
ARM伪指令
ARM汇编语言程序结构
ARM编译与调试工具

## Slide 64: ARM编译与调试工具
使用gcc编译器编译c文件流程
  预编译处理，生成main.i文件
  编译处理，生成main.s文件
  汇编处理，生成main.o文件
  链接处理，生成main.exe文件

## Slide 65: ARM编译与调试工具
使⽤SSH⼯具，输⼊⽤户名和密码，登陆

## Slide 66: ARM编译与调试工具
更新编译环境，命令如下：
yum groupinstall "Development tools“
升级gcc版本，依次如下命令：
yum -y install centos-release-scl
yum -y install devtoolset-7-gcc devtoolset-7-gcc-c++ devtoolset-7-binutils
scl enable devtoolset-7 bash
echo "source /opt/rh/devtoolset-7/enable" >>/etc/profile

## Slide 67: ARM编译与调试工具
使用“gcc -v”命令可以输出gcc版本，过程截图如下：

## Slide 68: ARM编译与调试工具
使用gcc来编译c语言程序
  新建汇编源文件，命令如下：
  vim hello.s
  在hello.s中输入以下代码：
.text
.global tart1
tart1:
mov x0,#0
ldr x1,=msg
mov x2,len
mov x8,64
svc #0
mov x0,123
mov x8,93
svc #0
.data
msg:
.ascii "Hello World!\n"
len=.-msg

## Slide 69: ARM编译与调试工具
          保存hello.s文件，然后通过运行以下命令将其编译为二进制文件
as hello.s –o hello.o
          使用以下命令进行链接，输出可执行文件
ld hello.o –o hello
          使用以下命令执行hello程序
./hello

## Slide 70: ARM编译与调试工具
程序运行结果如下图所示：