## Slide 1
北京邮电大学 计算机学院
罗娟娟
jjluo@bupt.edu.cn
计算机组成原理

## Slide 2: 课程计划
总 学 时：64学时
课堂教学：48学时
实 验：16学时
作 业：6~8次
考 试：期中考试
期末考试（闭卷）
成 绩：硬件实验20%、期中考试10％及平时作
业10%、 期末考试60%
答疑地点：欢迎同学在课间或课后及时提问

## Slide 3: 课程内容
计算机概述
  性能指标、层次结构
数据表示与运算器
  数据的表示、运算器
  浮点运算方法
存储器
  存储器系统、存储器控制器
  Cache、虚拟存储器
指令系统
  指令集架构、寻址方式
  典型指令
中央处理器
  CPU模型机、指令执行过程、微程序控制器
  硬布线控制器
总线
  总线分类、总线仲裁
  总线定时
外围设备
  磁盘、显示
输入输出系统
  程序查询、中断、DMA
  通道方式

## Slide 4: 实验内容
1. 运算器组成
2. 双端口存储器
3. 数据通路
4. 微程序控制器
5. CPU组成与机器指令的执行
6. 中断原理
实验设备： TEC-8
实验计划第5周开始。

## Slide 5: 课程目的
了解计算机的组成
  构成计算机的五大部件
掌握计算机的运行机制
  计算机是如何执行程序的
理解计算机中处理器、存储器、输入/输出设备等部件的工作原理
建立软件与硬件之间的关联、层次化结构计算机系统的概念
通过本课程的理论和实践学习 ，掌握单处理机系统的组成原理和实现方法，建立起完整的计算机系统概念，初步具备硬件的设计与调试能力
成为计算机“大牛”

## Slide 6: 学习方法
课堂听课
课前预习
课后消化所学内容
阅读参考资料
完成习题
完成实验及实验报告
专业课学习的本质是：理解原理，而不是刷题！

## Slide 7: 教材及参考书
教材
《计算机组成原理》（第7版）白中英等编 科学出版社
参考书
《计算机组成与设计》（第5版）David A. Patterson、John L. Hennessy著，机械工业出版社
《计算机组成原理》唐朔飞主编，高等教育出版社
《深入理解计算机系统》（美）Randal E. Bryant 等 第2、3、4、6、9、章

## Slide 8: 第1章 计算机概述

## Slide 9: 计算机里有什么？
雷电3
控制器
处理器
LPDDR3 DRAM
WiFi
SSD
SSD
MacBook Pro
2017款

## Slide 10: 处理器内部视图
Core i7 Mobile Processor Die Map

## Slide 11: 1.1 计算机的分类和应用

## Slide 12: 通用计算机分类
超级计算机、大型机 、服务器、工作站 、微型机、单片机

## Slide 13: 面向应用的分类
通用计算机
具有计算机的标准形态，通过安装不同的应用软件，以相似的外观呈现并应用在各行各业
专用计算机/嵌入式（Embedded）计算机
安装或嵌入到交通工具、仪器仪表、控制系统、通信设备和家电产品等中的模块化计算机

## Slide 14: e.g. Autonomous Drone With AI and CV
嵌入式系统：
4核64bit ARM
256核GPU
4GBRAM
64GB
12x cameras
WiFi


## Slide 15: 计算机的应用领域
科学计算：密码破译、天气预报、地质勘探、卫星轨道计算
信息处理：信息数据处理、搜索引擎、文字处理、事务处理、信息管理
实时控制：程控交换机、路由器、自动驾驶、测控系统
人工智能：自然语言处理、模式识别、机器学习
计算机辅助设计：电路设计、模拟仿真
娱乐和游戏

## Slide 16: 1.2 计算机发展简史

## Slide 17: 计算机的演进
第0代 机械时代（BC-1940）
第1代 电子管时代（1943-1959）
  耗电高，体积大，定点计算，机器语言，汇编语言
第2代 晶体管时代（1960-1968）
  变集中处理为分级处理，浮点运算、高级语言
第3代 集成电路时代（1969-1977）
  存储容量大，运算速度快，几十至几百万次/秒
第4代 超大规模集成电路时代（1978－现在）
第5代 量子计算机、光计算机、生物计算机？

## Slide 18: 世界上第一台计算机ENIAC
1946美国宾夕法尼亚大学
Mauchly 和Eckert 设计
用于计算火炮的弹道
18000多个电子管
1500多个继电器
150千瓦
30吨
1500平方英尺
5000次加法/秒
使用十进制数
20个寄存器，每个存放10位有符号十进制数
通过设置6000个开关和拔插电缆来实现编程
Electronic Numerical Integrate And Calculator

## Slide 19: IAS machine
Institute for Advanced Study machine, 也称为Von Neumann机。冯·诺依曼结构计算机
现代计算机体系结构的鼻祖：五大功能部件
将程序和数据存储在同一个存储器中
采用二进制数据：简化了存储器设计
字长40位，存储器地址12位，指令长度20位
只实现整数运算：任何有能力的数学家都能在头脑中记住小数点的位置

## Slide 20: 计算机技术飞速发展
1946年 → 2019年，计算机处理速度：
5000次加法/秒 → 14.86亿亿次/秒（超级计算机完成）
比尔盖茨曾在一个演讲中说到：假如GM的技术能象计算机技术那样发展，我们现在应该能用25美元买到一辆一加仑汽油跑1000英里的汽车
GM反驳道：如果GM发展的技术象微软那样，那么现在开的汽车会有以下特点：
  1. 你的汽车可能毫无道理地每天抛锚两次
  2. 有时候你的车在高速公路上莫名其妙地熄火，你必需Accept，然后Restart
  3. 有时候你的车在左转弯时突然熄火，而且无法Restart，所以你必需Reinstall发动机
  ……
e

## Slide 21: 对比
1976 Cray1
  250 M Ops/second
  ~170,000 chips
  0.5B transistors
  5,000 kg, 115 KW
  $9M
  80 manufactured
2025 iPhone 17 Pro Max
  > 150B Ops/second
  1 chip (A19 Pro)
  24B transistors (CPU only)
  220g, < 5 W
  9999RMB+/$1199
  ~million sold in first week

## Slide 22: 2025年12月Top500排名第1
（美国，第1）
- 机构：劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）
- 性能：1.809 Eflop/s（Rmax）；理论峰值 2.746 Eflop/s
- 架构： HPE Cray EX+AMD MI300A APU（CPU+GPU一体）
- 核心：约 1113万 计算核心
- 内存：约12PB（DDR5+HBM3）
- 互联：HPE Slingshot-11 高速互联
- 功耗：29.69 MW

## Slide 23: 2025年12月Top500排名第2
Frontier（美国，第2）
- 机构：橡树岭国家实验室（ORNL）
- 性能：1.353 Eflop/s（Rmax）
- 架构：HPE Cray EX + AMD EPYC + MI250X GPU
- 总核数：9,066,176
- 内存：4.6PB DDR4 + 4.6PB HBM2e
- 操作系统：HPE Cray OS（Linux）
- 互联：HPE Slingshot-11
- 功耗：24.61 MW

## Slide 24: 2025年12月Top500排名第3
Aurora（美国，第3）
- 机构：阿贡国家实验室（ANL）
- 性能：1.012 Eflop/s（Rmax）
- 架构：HPE Cray EX + Intel Xeon + Ponte Vecchio GPU
-处理器：Intel Xeon Max CPU + Intel Data Center GPU Max 1550
- 总核数：9,264,128
- 内存：约10PB（DDR5+HBM）
- 操作系统：HPE Cray OS（Linux）
- 互联：HPE Slingshot-11
- 功耗：38.70 MW

## Slide 25: Moore’s Law
摩尔定律：集成电路芯片中晶体管数量大体上每2年翻一番

## Slide 26: Moore’s Law: 50年
采样129块
处理器芯片

## Slide 27
2021-2025摩尔定律 vs 实际芯片发展对比
传统摩尔定律预期 (2021-2025)
周期：每 18-24 个月晶体管密度翻倍
成本：随密度增加而持续下降
性能：依赖制程微缩与单核频率提升
路径：单一维度缩小晶体管尺寸
驱动：遵循登纳德缩放，功耗随尺寸降低
近五年实际发展现状 (2021-2026)
周期：拉长至 24-36 个月，逼近物理极限
成本：3nm/2nm 研发制造成本急剧上升
性能：转向架构优化、异构计算与先进封装
路径：Chiplet、3D堆叠、HBM及专用加速器
驱动：登纳德缩放失效，聚焦系统级能效比
总结：严格版摩尔定律已放缓，但“超越摩尔定律”的精神内核延续
虽然物理极限和成本压力导致传统路径受阻，但通过多元化技术路径（如Chiplet、异构计算），计算性能与性价比仍在持续提升。

## Slide 28: 计算机的性能指标（1）
吞吐量：表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量，单位是字节/秒（B/S）
响应时间：表征从输入有效到系统产生响应之间的时间度量，用时间单位来度量
利用率：在给定的时间间隔内系统被实际使用的时间所占的比率，用百分比表示
处理机字长：指处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数。如32位、64位等
总线宽度：通常指处理器与存储器之间进行互连用于传送数据的信号线数

## Slide 29: 计算机的性能指标（2）
存储器容量：存储器中所有存储单元的总数。通常用KB、MB、GB和TB表示。
  其中K=210，M=220，G=230，T=240， B表示Byte = 8位
存储器带宽：单位时间内从存储器读出的字节数，一般用字节数/秒表示。
主频/时钟周期：CPU的工作节拍受主时钟控制，主时钟不断产生固定频率的时钟，主时钟的频率f 称为CPU的主频。度量单位是MHz、GHz
主频的倒数称为CPU时钟周期T，T=1/f，度量单位是微秒、纳秒

## Slide 30: 计算机的性能指标（3）
CPI（Clock Cycles Per Instruction）：表示每条指令执行所需要的时钟周期数，或每条指令执行所需的平均时钟周期数
CPI=程序执行所需的CPU时钟周期总数÷程序的指令总数
CPU执行时间：表示CPU执行一段程序所占用的CPU时间
CPU执行时间=程序的指令数 × CPI × CPU时钟周期时间
MIPS：每秒百万指令数
MIPS=（指令总数  程序执行时间） × 10-6
MFLOPS：每秒百万次浮点操作次数
MFLOPS=（程序中浮点运算次数  程序执行时间）×10-6
TFLOPS：每秒万亿次浮点操作次数
TFLOPS=（程序中浮点运算次数  程序执行时间）×10-12

## Slide 31: 例题
某计算机主频为1.2GHz，其指令分为A、B、C、D四类，对应的CPI依次为2、3、4、5，我们可通过运行一基准程序来测定该机的执行速度，已知在这段基准程序中A、B、C、D这四类指令所占比例依次为50%、20%、10%、20%，请问该机的MIPS数是多少？
解:设该基准程序为P，指令条数为n，其平均CPI为：
CPI=（0.5n × 2+0.2n × 3+0.1n × 4+0.2n × 5）/n=3
故该机的MIPS数为：
1.2109 / 3= 400 MIPS

## Slide 32: 1.3 计算机的硬件

## Slide 33: 计算机组成
计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成
  存储器：存放程序和数据
  控制器：根据取得的指令向其他部件发出控制信号，完成指令规定操作
  运算器：完成算术和逻辑运算操作，也称为数据通路
  输入/输出设备：完成人与计算机的相互通信
在机器内部，指令和数据均以二进制码表示
  指令由操作码和地址码组成
机器以运算器为中心，数据传送都经过运算器
采用存储程序的方式，编制好的程序和数据存放在同一存储器中，计算机自动完成逐条取出指令和执行指令的操作。故称之为存储程序式计算机
CPU
Von Neumann Machine

## Slide 34: 基于总线的计算机

## Slide 35: 典型计算机的硬件组成
Main
memory
I/O
bridge
Bus interface
ALU
Register file
CPU
System bus
Memory bus
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Display
Disk
I/O bus
Expansion slots for
other devices such
as network adapters
PC

## Slide 36: 多处理器

## Slide 37
计算机硬件层剖析
计算机系统
计算机结构
处理器
逻辑设计
电路（VLSI）设计
设备制造

## Slide 38: 计算机组成原理

## Slide 39: 1.4 计算机的软件

## Slide 40: 计算机软件分类
系统程序
  操作系统
  调试程序、诊断程序
  汇编器、编译器、解释程序
  数据库管理系统
应用程序
  EDA设计软件
  数据处理软件
  … …

## Slide 41: 计算机软件层剖析
计算机系统
计算机结构
处理器
高级语言
汇编语言
机器语言

## Slide 42: 计算机软件层剖析
计算机系统
计算机结构
处理器
高级语言
汇编语言
机器语言

## Slide 43: C语言程序汇编语言程序
#include <stdio.h>
void sum(int x,int y,int* z){
*z=x+y;
}
int main(void){
int result;
sum(100,200,&result);
printf("100 + 200 = %d\n",result);
return 0;
}
编译命令 gcc -Og –S sample.c
sum:
addl %edi, %esi
movl %esi, (%rdx)
ret
main:
subq $24, %rsp
movq %fs:40, %rax
movq %rax, 8(%rsp)
xorl %eax, %eax
leaq 4(%rsp), %rdx
movl $200, %esi
movl $100, %edi
call sum
movl 4(%rsp), %edx
movl $.LC0, %esi
movl $1, %edi
movl $0, %eax
call __printf_chk

64位汇编
sample.c
sample.s

## Slide 44: 机器码
00000000004005bb <main>:
4005bb: 48 83 ec 18 sub $0x18,%rsp
4005bf: 64 48 8b 04 25 28 00 mov %fs:0x28,%rax
4005c6: 00 00
4005c8: 48 89 44 24 08 mov %rax,0x8(%rsp)
4005cd: 31 c0 xor %eax,%eax
4005cf: 48 8d 54 24 04 lea 0x4(%rsp),%rdx
4005d4: be c8 00 00 00 mov $0xc8,%esi
4005d9: bf 64 00 00 00 mov $0x64,%edi
4005de: e8 d3 ff ff ff callq 4005b6 <sum>
4005e3: 8b 54 24 04 mov 0x4(%rsp),%edx
4005e7: be a4 06 40 00 mov $0x4006a4,%esi
4005ec: bf 01 00 00 00 mov $0x1,%edi
4005f1: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
4005f6: e8 a5 fe ff ff callq 4004a0 <__printf_chk@plt>

400610: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
400615: 48 83 c4 18 add $0x18,%rsp
400619: c3 retq

## Slide 45: 1.5 计算机系统的层次结构

## Slide 46: 计算机系统的层次结构
第1级为微程序（或硬布线）级。是一个实际机器层，由硬件直接执行微指令。
第2级为一般机器级。也称为机器语言级，它由微程序解释机器指令系统。这一级也是硬件级
第3级为操作系统级。用于对计算机系统的软硬件资源进行管理和调度。也称为混合机
第4级为汇编语言级。通过汇编器将汇编程序翻译成机器指令
第5级为高级语言级。用编译程序翻译成第4级的汇编语言程序

## Slide 47: n层计算机系统层次结构
实际计算机M1,其机器语言为L1
虚拟机M2，其机器语言为L2
虚拟机M3，其机器语言为L3
虚拟机M4，其机器语言为L4
虚拟机Mn，其机器语言为Ln
用L1编写的程序可直
接由电子电路执行
第1层
第2层
第3层
第4层
第n层
……
用L2编写的程序需经
运行在M1上的解释器
解释执行或翻译成L1
语言后执行
用L3编写的程序需经
运行在M2或M1上的
解释器解释执行，或
翻译成L2或L1语言后
执行
用Ln编写的程序需经
运行在更低级别的机器
上的解释器解释执行，
或翻译成更低级别机器
上语言后执行

## Slide 48: 软件与硬件的逻辑等价性
硬件 – 能实现高速的算术逻辑运算功能，但难以实现较复杂的功能或实现的代价太高
软件 – 易于实现各种复杂的算术逻辑运算功能，但是频繁的访存操作制约了处理速度
从理论上讲，任何软件算法可以用软件实现，也可以用硬件实现，即：软件和硬件在逻辑上等价
对于某一具体功能，采用硬件方案还是软件方案，取决于设计目标、技术水平、器件价格、速度、可靠性、易维护性和变更周期等因素
 | 器件价格 | 速度 | 易维护性 | 变更周期
硬件 | 高 | 快 | 低 | 长
软件 | 低 | 慢 | 高 | 短

## Slide 49: 发展趋势
以前由软件实现的功能，现在更多地直接由硬件实现
计算机系统的软、硬件界限已经变得模糊了
众核处理器
并行计算、分布式处理技术
寻找硅之外的突破
  光计算机
  量子计算机Quantum Computer
    量子比特Qubit
    谷歌量子计算机Sycamore，54位量子比特
  生物计算机
    生化反应机理生物计算机的DNA计算模型
    天然高集成度

## Slide 50: 本章小结
计算机分类
冯诺依曼结构计算机
计算机性能指标
计算机组成
  软件
  硬件
计算机系统层次结构
软硬件逻辑等价性

## Slide 51
课间休息
5min