## Slide 1: 第2章 运算方法和运算器a

## Slide 2: 2.1 数据与文字的表示方法

## Slide 3: 数据编码与表示
计算机中的数据
  整数、浮点数、字符（串）、逻辑值
  需要编码进行表示
编码原则
  使用少量简单的基本符号
  一定的规则
  表示大量复杂的信息
二进制码0、1
  符号个数最少，物理上容易实现
  与二值逻辑的“真” “假” 两个值对应
  用二进制码表示数值数据运算规则简单
0.0V
0.5V
2.8V
3.3V
0
1
0

## Slide 4: 无符号数和有符号数
无符号数指的是不带符号位的数，例如：
1个16位二进制数，表示范围为0  65535
在C语言中，用unsigned short int类型进行声明
有符号数指的是带符号位的数，最左边的位用作符号位，用“0”表示正,“1”表示负，例如
有符号数+0001001 00000000，表示为0x0900
有符号数-0001001 00000000，表示为0x8900
在C语言中，用short int类型进行声明
注：在32位机上，int类型通常为32位

## Slide 5: 计算机中常用的数据表示格式
定点格式：数值范围有限，处理简单
  机器中所有数据的小数点位置固定不变
  不使用记号“.”来表示小数点
  定点数表示成纯小数或纯整数
浮点格式：数值范围很大，处理过程复杂
十进制数格式
  非压缩BCD
  压缩BCD

## Slide 6: 定点数的表示方法
纯小数
  x0表示数的符号，数值0和1分别表示正号和负号，其余为代表数的量值
  小数点位于x0和x1之间.
  表示范围为0≤∣x∣≤1－2－n
纯整数
  x0表示数的符号，数值0和1分别表示正号和负号，其余为代表数的量值
  小数点位于最低位xn的右边
  表示范围为0≤∣x∣≤2n－1
x1 x2 … xn-1 xn
x0
x1 x2 … xn-1 xn
x0

## Slide 7: 数的机器码表示
为了方便数的运算操作，在计算机中通常将数的符号位和数值位一起编码
为了区别带有符号表示的数和机器中把符号“数字化”的数，通常将前者称为真值，后者称为机器数或机器码
常用的机器码包括
  原码
  补码
  反码
  移码

## Slide 8: 原码表示法（1）
定点小数
  定义
  x 1＞ x ≥0
  [x]原=
  1-x=1+|x| 0 ≥ x ＞ -1
  举例
x=＋0.1001
x=－0.1001
[x]原=0.1001
[x]原=1.1001
真值
机器码

## Slide 9: 原码表示法（2）
定点整数
  定义
  x 2n＞ x ≥0
  [x]原=
  2n -x= 2n +|x| 0 ≥ x ＞ - 2n
  举例
x=＋0111001
x=－0111001
[x]原=00111001
[x]原=10111001
x1 x2 … xn-1 xn
x0

## Slide 10: 原码表示法（3）
0的原码
  [＋0]原＝00000000
  [－0]原＝10000000
正数的原码符号位为0，数值位不变；负数的原码符号位为1，数值位不变
采用原码表示法简单明了，易于和真值转换，但加法运算复杂

## Slide 11: 补码表示法
将时钟从7点钟调到4点种，有两种调法：


将时针退3格
－3


将时针进9格
＋9
对于时钟来说，－3运算和＋9运算是等价的，就是说9是(－3)以12为模的补码
－3＝＋9 （mod 12）
减法可转换为加法！

## Slide 12: 补码表示法（1）
定点小数
  定义
  举例
x=＋0.1011
x=－0.1011
[x]补=0.1011
[x]补=10＋x=10－0.1011=1.0101

## Slide 13: 补码表示法（2）
定点整数
  定义
  举例
x=＋0111001
x=－0111001
[x]补=00111001
[x]补=100000000＋x=100000000-0111001=11000111
x1 x2 … xn-1 xn
x0

## Slide 14: 补码表示法（3）
0的补码
  [＋0]补＝[－0]补＝00000000 （mod 2）
采用补码进行减法运算就比原码方便，减法运算可变成加法运算

## Slide 15: 反码表示法（1）
反码就是二进制数的各位数码0变为1，1变为0。
即：若xi=1，则反码xi＝0
若xi=0，则反码xi＝1

## Slide 16: 反码表示法（2）
定点小数
  定义
  举例
x=＋0.1011
x=－0.1011
[x]反=0.1011
[x]反=1.0100
x1 x2 … xn-1 xn
x0

## Slide 17: 反码表示法（3）
定点小数
  负数求补码和反码公式的比较
  结论：对一个负数求补码，其方法是符号位置为1，其余各位求反，然后在最末位上加1。也就是说，负数的补码等于其反码加1。
0的反码
  [＋0]反＝00000000
  [－0]反＝11111111

## Slide 18: 反码表示法（4）
定点整数
  定义
  举例
x=＋0111001
x=－0111001
[x]反=00111001
[x]反=11000110
x1 x2 … xn-1 xn
x0

## Slide 19: 移码表示法
移码通常用于表示浮点数的阶码
假设阶码是个n位的整数，定点整数移码的定义为：
举例（假设阶码为5位）
x=＋10101
x=－10101
[x]移=1,10101
[x]移=25+x=25-10101=0,01011
移码中用的逗号不是小数点
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值

## Slide 20: 8位无符号数和有符号数的表示
8 位二进制数（其中１位为符号位），用其分别代表无符号数、原码、补码和反码，对应的真值范围如下表
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-0
-1
-125
-126
-127
…
+0
+1
+2
+127
…
-128
-127
-127
-126
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0

## Slide 21: 原码、反码、补码和移码比较（1）
四种码制主要是解决有符号数在机器中的表示与运算问题
若X为正数，则[X]原=[X]反 =[X]补＝X
最高位为符号位：
  [X]原、 [X]反、 [X]补用“0”表示正号，用“1”表示负号；
  [X]移用“1”表示正号，用“0”表示负号。

## Slide 22: 原码、反码、补码和移码比较（2）
[0]补、[0]移有唯一编码，
[0]原、[0]反 有两种编码。
移码与补码的尾码相同，只是符号位相反。
补码、反码和移码的符号位在加减运算时可以当作为数值看待，但原码的符号位必须单独处理

## Slide 23: 例1
设机器字长16位，定点表示，尾数15位，数符1位，问： (1)定点原码整数表示时，最大正数、最小负数各是多少？ (2)定点原码小数表示时，最大正数、最小负数各是多少？
解：
(1)定点原码整数表示
最大正数值＝(215－1)10＝(＋32767)10
最小负数值＝－(215－1)10＝(－32767)10
(2)定点原码小数表示
最大正数值＝(1－2－15)10＝(＋0.111...11)2
最小负数值＝－(1－2－15)10＝(－0.111..11)2

## Slide 24: 32位现代计算机中
C语言 机器数
int x = 100； 0x00000064
int y = -100 0xFFFFFF9C 补码
unsigned short int x=65534; 0xFFFE
编译
编译

## Slide 25: 数据表示
C Data Type | Typical 32-bit | Intel IA32 | x86-64
char | 1 | 1 | 1
short | 2 | 2 | 2
int | 4 | 4 | 4
long | 4 | 4 | 8
long long | 8 | 8 | 8
float | 4 | 4 | 4
double | 8 | 8 | 8
long double | 8 | 10/12 | 10/16
pointer | 4 | 4 | 8

## Slide 26: 符号位扩展
将n位的有符号整数x转换为n+k位，并保持值不变
short int x = 15213;
int ix = (int) x;
short int y = -15213;
int iy = (int) y;
• • •
X
X 
• • •
• • •
• • •
n
n
k
Decimal
Hex
Binary
x
15213
3B 6D
00111011 01101101
ix
15213
00 00 3B 6D
00000000 00000000 00111011 01101101
y
-15213
C4 93
11000100 10010011
iy
-15213
FF FF C4 93
11111111 11111111 11000100 10010011

## Slide 27: 例2
一个C语言程序在一台32位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y、z，其中x和z是int型，y为short型。当x=127，y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y、z的值分别是
A．x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H
B．x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H
C．x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H
D．x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

## Slide 28: 例3

## Slide 29: 例4
若x=103, y=-25,则下列表达式采用8位定点补码运算实现时，会发生溢出的是
A x+y
B -x+y
C x-y
D -x-y

## Slide 30: 移位操作
机器中的移位操作是一种运算
  左移1位 绝对值扩大，即：2
  右移1位 绝对值缩小，即：2
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算
算术移位的法则（有符号数的移位法则）
  符号位保持不动
  正数：原码、补码、反码均补0
  负数
    原码：补0
    补码：左移补0；右移补1
    反码：补1

## Slide 31: 移位操作举例（1）
例：机器字长为8位，x =  50，对其进行左移位和右移位，结果如下：
[x]原= 10110010
左移：[x]原= 11100100  100
右移：[x]原= 10011001  25
[x]补= 11001110
左移：[x]补= 10011100
[x]原= 11100100  100
右移：[x]补= 11100111
[x]原= 10011001  25

## Slide 32: 移位操作举例（2）
[x]反= 11001101
左移：[x]反= 100110 11
[x]原= 11100100  100
右移：[x]反= 11100110
[x]原= 10011001  25

## Slide 33: 例
某字长为 8位的计算机中，已知整型变量 x、y的机器数分别为 [x]补=1 1110100，[y]补=1 0110000。若整型变量 z=2* x+y/2 ，则 z的机器数为
A. 1 100 0000 B. 0 010 0100
C. 1 010 1010 D. 溢出

## Slide 34: 浮点数的表示方法（1）
任意一个十进制数N可以表示成
一个任意进制数N可以表示成
  其中，M称为浮点数的尾数，是一个纯小数；E是比例因子的指数，称为浮点数的指数，是一个整数；R为比例因子的基数，在二进制机器中通常规定R为2，8或16
数的小数点位置随比例因子的不同而在一定范围内可以自由浮动，这种表示法称为浮点表示法
2.13 x 1019
基数
小数点
尾数
阶

## Slide 35: 浮点数的表示方法（2）
机器浮点数的组成
  尾数通常为纯小数，常用原码或补码表示。尾数的有效数字的位数决定了浮点数的表示精度
  指数为定点整数，称为阶码，常用移码或补码表示，阶码的位数决定了浮点数的表示范围
  若尾数和阶码均采用原码 ，非规格化表示方式，则：
  最大正数 (1 - 2-n)×22m-1 最大负数 - 2 -n×2-(2m-1 )
  最小正数 2 -n×2-(2m-1 ) 最小负数 - (1 - 2-n)×22m-1
ES
E1 E2 … Em
M1 M2 … Mn
MS
阶码
阶符
数符
尾数

## Slide 36: 浮点数的表示方法（4）
浮点数的规格化形式
  为了充分利用尾数的有效位数、提高运算精度，规定了浮点数的规格化形式。且对任何一个浮点数其规格化形式是唯一的。
  对于阶码的基数为R的规格化浮点数，定义其尾数的绝对值范围：
  1/R  M|  1
  如果R=2，则：
  1/2  M|  1
  当尾数用原码表示时，尾数的最高位总等于1
  因此，最小正数 2 -n×2-(2m-1 ) 规格化形式为 2 -1×2-(2m-1 )
  最大负数 - 2 -n×2-(2m-1 ) 规格化形式为 - 2 -1×2-(2m-1 )

## Slide 37: 原码、补码和反码的规格化数
特例：
x = – 1/2 = – 0.100  0  [x]原=1.100  0
但，[x]补=1.100  0，在补码中不是规格化数
而x = – 1
[x]补=1.000  0，是规格化数
正数 | 规格化形式 | 负数 | 规格化形式
真值 | 0.1xxxxxx | 真值 | 0.1xxxxxx
原码 | 0.1xxxxxx | 原码 | 1.1xxxxxx
补码 | 0.1xxxxxx | 补码 | 1.0xxxxxx
反码 | 0.1xxxxxx | 反码 | 1.0xxxxxx

## Slide 38: 例2
某浮点数字长32位，其中阶码8位，以2为底，补码表示；尾数为纯小数，24位（含1位数符），补码表示。现有一浮点数为C18F1234，求它所表示的二进制真值是多少？
解：展开C18F1234，得：
1100 0001 1000 1111 0001 0010 0011 0100
阶码原码：1011 1111，十进制：-63
尾数原码：1.111 0000 1110 1101 1100 1100
二进制真值:-0.11100001110110111001100×2 -63
阶码（8位） | 数符 | 尾数（23位）

## Slide 39: IEEE 754浮点数标准
(-1)S * M* 2Exp-Bias 其中，1M2 或 0M1
S：浮点数的符号位，0表示正数，1表示负数
Frac：小数字段，用原码表示，小数点放在尾数域的最前面。规格化数中：M=1+Frac,即：隐含最高位1
Exp：阶码，用移码来表示
0
31
S
Exp
30
23
22
Frac
1 bit
8 bits
23 bits
单精度
float x;
Frac (cont’d)
0
S
Exp
20
19
Frac
1 bit
11 bits
20 bits
32 bits
31
30
双精度
double y;
Bias：偏移值
127 （单精度）
1023 （双精度）

## Slide 40: 阶的移码表示
IEEE 754中，浮点数的阶E采用移码表示
移码： 规格化数，在真正的阶e上加一个规定的值
  对单精度浮点数： E = e + Bias = e + 127
  对双精度浮点数： E = e + Bias = e + 1023
最小的阶： 000000012 110
最大的阶： 111111102 25410
例如:1.0 * 2-1 在机器中的表示如下：
0 0111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 000
真值计算：(-1)S * (1 + Frac) * 2(E - Bias)
（单精度）

## Slide 41: 小数字段Frac
尾数用原码表示
规格化数表示，隐含最高位1
  M = 1 + Frac，1M2
非规格化数表示
  M = Frac，0M1
单精度为：1 + 23 位，双精度为 1 + 52 位
含义：
  十进制： 1.6732 = (1x100) + (6x10-1) + (7x10-2) + (3x10-3) + (2x10-4)
  二进制： 1.1001 = (1x20) + (1x2-1) + (0x2-2) + (0x2-3) + (1x2-4)

## Slide 42: 规格化数表示的数值范围（单精度）
最小正数a：M=1.00…2，E＝1
  a = 1.0… 2 * 21-127 = 2-126
最大正数b：M=1.1…112，E＝254
  b = 1.1 … 112 * 2254－127
  = 0.11…112*2128
  = （1－2-24）*2128
-b
b
-a
a
可表示的正数
可表示的负数
0
24个1

## Slide 43: 浮点数的二→十进制转换
若32位浮点数x在计算机中存储的数为(41360000)16，求其十进制值
  解：首先将十六进制数展开，得到二进制格式
十六进制 4 1 3 6 0 0 0 0
二进制 0100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000
S
阶码E
尾数Frac
x=(-1)S×1.Frac×2E－127
x=(-1)0×(1.011011)×210000010-01111111
x=+(1.011011)×23=+1011.011
=11＋0×2-1＋1×2-2＋1×2-3
＝ 11.375

## Slide 44: 浮点数十→二进制转换（1）
把纯小数化为分数后，如果分母是2的整数次方，则转换结果是准确的；否则转换结果是近似的。
如： -0.75的二进制
  -0.75 = -3/4 -112/1002 = -0.112
  规格化为： -1.12 x 2-1
  (-1)1 x (1 + .100 0000 ... 0000) x 2-1
1 0111 1110 1000 0000 0000 0000 0000 000

## Slide 45: 浮点数十→二进制转换（2）
将小数化为分数，若分母不是2的整数倍，转换方法为：
  求出足够多的有效位
  根据精度要求截断多余的位。
  按标准要求给出符号位、阶和尾数。
如： 求-2.15的二进制
规格化
阶 1＋127＝128＝100000002
1 10000000 0001 0011 0011 0011 0011 001
0.15
x 2
0 .30
0.30
x 2
0 .60
0.60
x 2
1 .20
0.20
x 2
0 .40
0.40
x 2
0 .80
0.80
x 2
1 .60
- 10.00100110011001100110011001
- 1.000100110011001100110011001… x 21
…

## Slide 46: 特殊的浮点数值
IEEE浮点标准中，阶码0、阶码（28 - 1）或（211 - 1）被保留，用作特殊用途
0
1111…1111
+/- ∞
非0
1111…1111
NaN（Not a Number）
非0
0000…0000
非规格化数
0
0000…0000
+/- 0
小数（尾数）
阶
特殊值
  例如：sqrt(–1),  − ,   0等就是NaN

## Slide 47: 非规格化数表示范围（单精度）
非规格化数  E＝0
M=Frac，没有隐含的前导1
e = 1 - Bias = 1 – 127 = -126，注：不是-127，保证了非规格化值到规格化值的平滑过渡
最小的正数： M=0.00…12
  a' = 0.0…12 * 21-127
  = 2-23 * 2-126
  = 2-149
最大的正数： M=0.11…12
  b‘= 0.11…12 * 2 1-127 = 0.11…12 * 2 -126
  = (1 - 2-23) * 2-126

## Slide 48: 浮点数表示的数值范围
-规格化数
+规格化数
可表示的正数
可表示的负数
0
+非规格化数
-非规格化数
+0
0
+
−
NaN
NaN
a'
b'

## Slide 49: IEEE 754 32位浮点数 小结
对32位浮点数N：
若0 < E < 255，则
N ＝ (-1)s ×1.M ×2E-127 ，规格化数表示
若E = 0且M ＝ 0，则
N ＝ (-1)s 0，机器+0、-0表示
若E = 0且M ≠ 0，则
N ＝ (-1)s × 0.M × 21-127 ，非规格化数表示
若E= 255且M ＝ 0，则
N＝(-1)s∞（正无穷大，负无穷大）
若E = 255且M ≠ 0，则
N ＝ NaN，非数NaN（Not a Number）

## Slide 50: 例3（1）
假设由S，E和M三个域组成的一个32位二进制数，所表示的非零规格化浮点数ｘ，真值表示为（注：不是IEEE754格式）： ｘ＝(－1)s×(1.M)×2E－128 问：它所表示的规格化的最大正数、最小正数、最大负数、最小负数是多少？
(1)最大正数
0 1111 1111 111 1111 1111 1111 1111 1111
ｘ＝[1＋(1－2-23)]×2127

## Slide 51: 例3（2）
(2)最小正数
000 000 000000 000 000 000 000 000 000 00
ｘ＝1.0×2－128
(3)最小负数
111 111 111111 111 111 111 111 111 111 11
ｘ＝－[1＋(1－2－23)]×2127
(4)最大负数 100 000 000000 000 000 000 000 000 000 00
ｘ＝－1.0×2－128

## Slide 52: 例4
float型整数据常用IEEE754单精度浮点格式表示，假设两个float型变量x和y分别在32为寄存器f1和f2中，若（f1）=CC900000H, （f2）=B0C00000H，则x和y之间的关系为：
A x<y且符号相同
B x<y且符号不同
C x>y且符号相同
D x>y且符号不同

## Slide 53: 十进制数表示方法
字符串形式：一个字节存放一个十进制的数位或符号位
压缩的十进制数：一个字节存放两个十进制的数位
  用四位二进制表示一位十进制，16个编码状态选用其中的10个编码
  有多种方案
    8421码
    余 3 码
    循环码

## Slide 54
0 0000 0011 0000
1 0001 0100 0001
2 0010 0101 0011
3 0011 0110 0010
4 0100 0111 0110
5 0101 1000 1110
6 0110 1001 1010
7 0111 1010 1000
8 1000 1011 1100
9 1001 1100 0100
有权码
无权码
8421
余3码
循环码

## Slide 55: 字符型数据的表示
字符作为人一机联系的媒介，是最重要的数据类型之一，最常见的是ASCII字符编码，每个字符用7位二进制数表示，可表示 128 个字符。在计算机内部用 1个字节表示每一个符号，最高位为0，或最高位作校验位。
通用的两个标准字符集为：
ASCII 码
  大小写字母、数字、专用符号、控制字符
Unicode或 ISO 10646
  统一码，表示多种语言文字

## Slide 56: UNICODE编码
Unicode是国际组织制定的可以容纳世界上所有文字和符号的字符编码方案，它为每种语言中的每个字符设定了唯一的二进制编码，以满足跨语言、跨平台进行文本转换、处理的要求
Unicode 规划的总空间是17个平面（平面0至16），0x0000 至 0x10FFFF。每个平面有 65536 个编码。
  平面2的43253个字符都是汉字
  平面0上定义了27973个汉字
在Unicode中，汉字的“汉”，其编码是0x6C49。
UTF（Unicode Transformation Format）是Unicode字符集转换格式，是一种储存和传送的格式。可理解为Unicode的压缩形式。UTF格式包括UTF-8、UTF-16、UTF-32
UTF-8是一种变长字符编码，1~6个字节。

## Slide 57: 例：UTF-8
UTF-8以字节为单位对Unicode进行编码。从Unicode到UTF-8的编码方式如下：
“汉”字的Unicode编码是0x6C49
0x6C49  0110 1100 01 00 1001
UTF-8为11100110 10110001 10001001，即E6 B1 89
Unicode编码(十六进制) | UTF-8 字节流(二进制)
000000-00007F | 0xxxxxxx
000080-0007FF | 110xxxxx 10xxxxxx
000800-00FFFF | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
010000-10FFFF | 11110xxx10xxxxxx10xxxxxx10xxxxxx

## Slide 58: 汉字编码
计算机处理汉字信息的过程：
汉字输入到计算机 – 汉字输入码
计算机内部的表示和存储 – 汉字内码
计算机向外部显示和打印– 汉字字形（字模）码

## Slide 59: 汉字的表示方法（1）
汉字交换码（国标码）
  信息交换用汉字编码字符集，是我国1980年发布，1981年5月1日开始实施的一套国家标准，标准号是GB 2312—1980。
  基本集共收入汉字6763个和非汉字图形字符682个
  整个字符集分成94个区，每区有94个位。每个区位上只有一个字符，因此可用所在的区和位来对汉字进行编码，称为区位码。这个码是唯一的，不会有重码字。
  把换算成十六进制的区位码加上2020H，就得到国标码

## Slide 60: 汉字的表示方法（2）
汉字输入码（外码）
  为了通过键盘字符把汉字输入计算机而设计的一种编码。 汉字输入方案有很多，大致可分为以下4种类型
    音码：如全拼、双拼、微软拼音等
    形码：如五笔字型、郑码、表形码等
    音形码：如智能ABC、自然码等
    数字码：如区位码、电报码等

## Slide 61: 汉字的表示方法（3）
汉字机内码（内码）
  用于在计算机内部存储汉字而设计的一种2字节编码。为了避免ASCII码和国标码一起使用时产生二义性问题，把国标码每个字节的最高位置1，用以区别7位ASCII码，称为汉字机内码
汉字机内码、国标码和区位码三者之间的关系为：
区位码（十六进制）的两个字节分别加20H得到对应的国标码；
汉字交换码（国标码）的两个字节分别加80H得到对应的机内码；

## Slide 62: 汉字的表示方法（4）
汉字字模码（输出码）
  用于把机内码转成能显示和打印的一种汉字编码，即用点阵表示的汉字代码

## Slide 63: 汉字的表示方法（5）
汉字的输入码、汉字内码、字模码是计算机中用于输入、内部处理、输出三种不同用途的编码
输入汉字时，实际上是通过输入法将输入编码转换为汉字内码
显示和打印汉字时，需要先将通过汉字内码在字库文件中找到对应的字模码

## Slide 64: 校验码
在数据存储、传输过程中，附加在数据中的可以用来检查和纠正因元件故障、噪声干扰等因素导致数据错误的编码
数据校验原理
分类
  检错码，如奇偶校验码、海明码、循环冗余校验码
  纠错码，如海明码、BCH码、RS码
信息位（k位） | 校验码（r位）

## Slide 65: 奇偶校验码
设 X=（x0x1xn-1）
奇校验
  加上检验位后，传输的位组中，“1” 的个数一定为奇数；否则就发生了错误
  奇校验位C= x0x1    xn-1
偶校验
  加上检验位后，传输的位组中，“1” 的个数一定为偶数；否则就发生了错误
  偶校验位C= x0x1    xn-1
奇偶校验能检测奇数个错误，无法检测偶数个错误。

## Slide 66: 实例
数据 | 偶校验编码 | 奇校验编码
10101010 | 10101010 0 | 10101010 1
01010100 | 01010100 1 | 01010100 0
00000000 | 00000000 0 | 00000000 1
11111111 | 11111111 0 | 11111111 1

## Slide 67: 数据在存储器中的表示
按字节寻址的存储器可视为一个很大的字节数组，数组下标为存储器地址，数组元素的值即为存储器存储的内容
连续存放的32位或64位的字数据的地址差值为4或8
多字节的字数据在存储器中是如何存放的？
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
32-bit
Words
Bytes
Addr.
0012
0013
0014
0015
64-bit
Words
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
0000
0004
0008
0012
0000
0008
data1
data2
data1
data2
data3
data4

## Slide 68: 存储器中的字节序
小端方式Little Endian
  低字节存放在小地址处，即低字节在前高字节后
  x86处理器
大端方式Big Endian
  低字节存放在大地址处，即高字节在前低字节后
  SPARC处理器，IBM Power处理器

## Slide 69: 例 不同处理器存储整数的字节序
6A
39
03
00
IA32, x86-64
39
6A
00
03
SPARC
int A = 211306;
96
C6
FC
FF
IA32, x86-64
C6
96
FF
FC
SPARC
二进制补码
int B = -211306;
十进制: 211306
二进制: 0011 0011 1001 0110 1010
十六进制: 3 3 9 6 A
0
0

## Slide 70: 2.2 定点加法、减法运算

## Slide 71: 加法与减法运算
补码加法公式
  整数 [x]补＋[y]补=[x+y]补 （mod 2n+1）
  小数 [x]补＋[y]补=[x+y]补 （mod 2）
补码减法公式
整数 [x]补–[y]补= [x]补+[–y]补= [x–y]补（mod 2n+1）
  小数 [x]补–[y]补= [x]补+[–y]补= [x–y]补 （mod 2）

## Slide 72: 证明[x]补＋[y]补=[x+y]补（1）
假设︱ｘ︱﹤1, ︱ｙ︱﹤1, ︱ｘ＋ｙ︱﹤1
现分四种情况来证明
(1)ｘ﹥0,ｙ﹥0，则ｘ＋ｙ﹥0
  [ｘ]补=x， [ｙ]补=y， [ｘ＋ｙ]补=x+y
  所以等式成立.
  (2)ｘ﹥0，ｙ﹤0，则ｘ＋ｙ>0或ｘ＋ｙ<0
  [ｘ]补=x，[ｙ]补=2+y,
  [ｘ]补＋[ｙ]补=x+ 2+y
  当ｘ＋ｙ>0时，2＋(ｘ＋ｙ) > 2,进位2必丢失,又因(ｘ＋ｙ)>0故 [ｘ]补＋[ｙ]补＝ｘ＋ｙ＝[ｘ＋ｙ]补
  当ｘ＋ｙ<0时， 2 ＋ (ｘ＋ｙ) < 2，又因(ｘ＋ｙ)<0，
  故 [ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋(ｘ＋ｙ)＝[ｘ＋ｙ]补
  所以上式成立

## Slide 73: 证明[x]补＋[y]补=[x+y]补（2）
  (3)ｘ<0,ｙ>0，则ｘ＋ｙ>0或 ｘ＋ｙ<0
  这种情况和第2种情况一样，把ｘ和ｙ的位置对调即得证。
  (4)ｘ<0，ｙ<0，则ｘ＋ｙ<0
相加两数都是负数,则其和也一定是负数。
∵[ｘ]补＝2＋ｘ, [ｙ]补＝2＋ｙ
∴[ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋ｘ＋2＋ｙ＝2＋(2＋ｘ＋ｙ)
上式右边分为“2”和(2＋ｘ＋ｙ)两部分。既然(ｘ＋ｙ)是负数，而其绝对值又小于1，那么(2＋ｘ＋ｙ)就一定是小于2而大于1的数，进位“2”必丢失。又因(ｘ＋ｙ)<0, 所以[ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋(ｘ＋ｙ)＝[ｘ＋ｙ]补

## Slide 74: 举例
ｘ＝0.1001，ｙ＝0.0101，求ｘ＋ｙ
  解：[ｘ]补＝0.1001, [ｙ]补＝0.0101
  [ｘ]补 0.1001
  ＋[ｙ]补 0.0101
  [ｘ＋ｙ]补 0.1110
  所以ｘ＋ｙ＝＋0.1110

## Slide 75: 举例
ｘ＝＋0.1011，ｙ＝－0.0101， 求ｘ＋ｙ
  解：[ｘ]补＝0.1011, [ｙ]补＝1.1011
  [ｘ]补 0.1011
  ＋[ｙ]补 1.1011
  [ｘ＋ｙ]补 10.0110
  所以 ｘ＋ｙ＝＋0.0110
补码加法：符号位要作为数的一部
分参与运算，进行模2的加法

## Slide 76: 证明[x]补–[y]补= [x–y]补
补码减法的公式
[x]补–[y]补＝ [x–y]补＝ [x]补+[–y]补 (mod 2)
证明上述公式成立的关键是[–y]补= –[y]补
?

## Slide 77: 证明[–ｙ]补＝–[ｙ]补
证：
令 x= –y，于是
[ｘ＋y]补=[ｘ]补+[y]补=[–y]补+[ｙ]补
又
[ｘ＋y]补=[–y+y]补=[0]补＝0
故
[–y]补+[ｙ]补＝0
也即
[–ｙ]补＝–[ｙ]补

## Slide 78: [–y]补求补法则
补码减法
[x]补–[y]补= [x]补+[–y]补= [x–y]补
在进行补码减法前，需从[y]补求出[–y]补。最简单的方法是：对[y]补各位（包括符号位）“求反且末位加1”，即可得到[–y]补
写成运算表达式，则为 [–y]补＝ [y]补＋2-n
  符号“ ”表示对[–y]补作包括符号位在内的求反操作



## Slide 79: 举例
ｘ1＝-0.1110 ，ｘ2＝0.1101, 求[ｘ1]补， [-ｘ1]补, [ｘ2]补,
[-ｘ2]补,
  【解:】[ｘ1]补＝1.0001+0.0001=1.0010
  [-ｘ1]补＝ [ｘ1]补+2-4
  = 0.1101+0.0001
  = 0.1110
  [ｘ2]补＝0.1101
  [-ｘ2]补＝ [ｘ2]补+2-4
  =1.0010+0.0001
  =1.0011



## Slide 80: 举例
ｘ＝＋0.1101, ｙ＝＋0.0110, 求ｘ－ｙ
  解：[ｘ]补＝0.1101
  [ｙ]补＝0. 0110， [－ｙ]补＝1.1010
  [ｘ]补 0.1101
  ＋ [－ｙ]补 1.1010
  [ｘ－ｙ]补 10.0111
  所以 ｘ－ｙ＝＋0.0111
在模2的意义下相加，即超过2的进位要丢掉

## Slide 81: 溢出概念
负上溢
负下溢
正下溢
正上溢
-¥
负数
正数
0
+¥
无论是定点小数还是定点整数，在运算过程中会出现超出机器表示范围的现象，称之为“溢出”
正溢：运算结果为正，且超出机器所能表示的范围
负溢：运算结果为负，且超出机器所能表示的范围
上溢：结果的绝对值大于机器所能表示的最大绝对值（+∞，－∞）（overflow）
下溢：结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值（机器零）（underflow）

## Slide 82: 实例
ｘ＝＋0.1011, ｙ＝＋0.1001, 求ｘ＋ｙ？
解：[ｘ]补＝0.1011, [ｙ]补＝0.1001
[ｘ]补 0.1011
＋[ｙ]补 0.1001
[ｘ＋ｙ]补 1.0100
两个正数相加的结果成为负数？
ｘ＝－0.1101, ｙ＝－0.1011, 求ｘ＋ｙ？
解：[ｘ]补＝1.0011, [ｙ]补＝1.0101
[ｘ]补 1.0011
  ＋[ｙ]补 1.0101
[ｘ＋ｙ]补 10.1000
两个负数相加的结果成为正数？

## Slide 83: 检测方法
采用双符号位法，即“变形补码”或“模4补码”
采用单符号位法

## Slide 84: 1. 双符号位法（1）
变形补码的定义
  小数：
  整数： [x]补=2n+2+x （mod 2n+2）
  下式也同样成立
  [x]补＋[y]补=[x+y]补 (mod 2)
  注意事项
    两个符号位均参加运算
    最高符号位上产生的进位要丢掉

## Slide 85: 1. 双符号位法（2）
溢出检测规则
  两数相加后，结果的符号位出现“01”或“10”两种情况时，表示发生溢出
  最高符号位永远表示结果的正确符号
溢出的逻辑表达式为
      V=Sf1⊕Sf2

## Slide 86: 举例
ｘ＝＋1100
ｙ＝＋1000, 求ｘ＋ｙ
解:[ｘ]补 ＝001100
[ｙ]补＝001000
  [ｘ]补 001100
  ＋[ｙ]补 001000
  [ｘ＋ｙ]补 010100
  两个符号位为“01”，表示已经溢出
ｘ＝－1100
ｙ＝－1000, 求ｘ＋ｙ
解:[ｘ]补 ＝110100
[ｙ]补＝111000
  [ｘ]补 110100
  ＋[ｙ]补 111000
  [ｘ＋ｙ]补 1101100
两个符号位为“10”，表示已经溢出
最高有效位产生进位而符号位无进位 最高有效位无进位而符号位有进位

## Slide 87: 2. 单符号位法
溢出的逻辑表达式为
  V=Cf⊕C0
Cf为符号位产生的进位，C0为最高有效位产生的进位

## Slide 88: 1位全加器FA（1）
Si =
= Ai⊕Bi⊕Ci
Ci+1=
=AiBi＋BiCi＋CiAi
= AiBi＋(Ai⊕Bi)Ci
输入 |  |  | 输出 | 
Ai | Bi | Ci | Si | Ci＋1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
一位全加器真值表

## Slide 89: 1位全加器FA（2）

## Slide 90
4位加法器设计
FA
FA
FA
FA
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
最低位进位为0
低位的进位输出是高位的进位输入

## Slide 91: n位行波进位的补码加法器
[A]补-[B]补＝[A]补+[-B]补
OF
CF
OF：溢出标志
CF：进位标志

## Slide 92: n位行波进位加法器的时间延迟
考虑溢出检测，n位的行波进位加法器的时间延迟
n = 2时
ta＝3T＋ 3T＋2T＋ 2T＋3T
＝ 6T＋2·2T+3T
n位时：ta＝ 3T＋ 3T ＋n·2T＋3T＝(2n＋9)T
其中T为单级逻辑电路的单位门延迟，每级异或门延迟3T
不考虑溢出检测时，n位的行波进位加法器的时间延迟
ta＝3T + 3T + 2T + 3T (n=2时)
ta＝3T + 3T + (n－1)2T+3T= 2(n－1)T+9T (n位时)

## Slide 93: 改进 分析进位链逻辑
加法器进位链的基本逻辑关系
Ci+1= AiBi+（Ai  Bi）Ci
令Gi = AiBi为进位产生函数（本地进位）
Pi = Ai  Bi 为进位传递函数（进位条件）
即：PiCi为传送进位或条件进位
于是，Ci+1 = Gi + PiCi
只有当Ai = Bi = 1时，本位才向高位进位
当Ai  Bi 时，低一位的进位将向更高位传送
传送进位和本地进位不可能同时为1

## Slide 94: 进位产生和传递函数
Ci+1 = Gi + PiCi = Gi + Pi(Gi-1 + Pi-1Ci-1 )
  C1 = G0 + P0C0
  C2 = G1 + P1C1=G1 + P1G0 + P1P0C0
  C3 = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0
…………
依此公式递推，所有进位均可从最低进位C0直接求得而无需等待低一位进位
对任意i，均可得到只含Gk、Pk（k=0~i）以及C0的Ci+1的表达式
先行进位逻辑的总时间延迟为5T =（3T+2T）
每级与门或或门的延迟为T，每级异或门延迟3T

## Slide 95: 4位先行进位部件CLA
C1 = G0 + P0C0
C2 = G1 + P1G0 + P1P0C0
C3 = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0
C4 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 +
P3P2P1P0C0
延迟时间：2T（不含求Pi的时间）
CLA：Carry Look Ahead

## Slide 96: 16位单级分组先行进位并行加法器
分成4个进位组，组内并行进位，组间串行进位。延迟时间：
先行进位部件：
2T×4＝8T
进位产生/传播部件：3T
求和部件：3T
加法器的总延迟时间：
t= 3T+4×2T+3T = 14T
比较：
串行进位16位加法器的
总延迟时间：
t= 9T+2(n-1)T
= 9T+2×15T = 39T
异或